MAGNETYZER TYPU MI O  z króćcami gwintowanymi  3/4", 1", 5/4", 3/2"

To proste w eksploatacji urządzenie do magnetycznego uzdatniania wody, ograniczające proces osadzania się kamienia kotłowego (wodnego) na powierzchniach wymiany ciepła. Ma zastosowanie do ochrony wodnych instalacji grzewczych, w szczególności: kotłów, wymienników ciepła, przepływowych podgrzewaczy wody, grzałek, dysz zraszaczy. Magnetyczne uzdatniane wody jest procesem fizycznym , nie zmieniającym jej parametrów chemicznych i organoleptycznych, powstającym w wyniku oddziaływania stosu magnetyzera na strumień przepływającej wody.

W gospodarstwach domowych zalecany również do ochrony, pralek automatycznych, zmywarek. itp.

ZASADY DOBORU MAGNETYZERÓW

Magnetyzer jest dostosowany do parametrów miejskich i domowych instalacji wodnych i grzewczych Podstawowym warunkiem optymalnego działania magnetyzerów jest utrzymanie prędkości przepływu w granicach 1,2m/s, co odpowiada ciśnieniom w sieciach wodociągowych i średnicom rur w budownictwie do których dostosowano typoszereg średnic króćców przyłączeniowych magnetyzerów. Zalecany jest dobór „na średnicę rury przewodowej”, na której ma on pracować. Dla projektowanych instalacji współczynnik oporu hydraulicznego kv = 15. Zastosowanie magnetyzerów w instalacjach przemysłowych wymaga konsultacji z producentem.

MONTAŻ

Montaż magnetyzerów polega na wycięciu odcinka rury o długości odpowiadającej całkowitej długości magnetyzera i wykonaniu połączenia gwintowego. Wskazany jest montaż urządzenia na obejściu rurociągu, z zaworami odcinającymi (by-pass) umożliwia to demontaż urządzenia, w celu konserwacji, bez przerywania pracy instalacji oraz z  dwoma manometrami mierzącymi spadek ciśnienia na urządzeniu. Np. w domkach jednorodzinnych, magnetyzery należy montować w układzie centralnego ogrzewania  (co.) – na rurociągu wody powrotnej do kotła,  a w instalacji ciepłej wody użytkowej (cwu.) na rurze zasilającej urządzenie grzewcze. W instalacjach z dużymi zawartościami związków żelaza , zaleca się stosować szeregowo filtry magnetyczne IFM, które wydłużają okres eksploatacji. Montaż magnetyzerów powinien być dokonany przez hydraulika.

EKSPLOATACJA

Magnetyzery typu MI nie wymagają stałej obsługi. Warunkiem prawidłowej pracy urządzenia jest utrzymanie czystości stosu magnetycznego. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy woda zawiera ferromagnetyczne związki żelaza, mające tendencje do osadzania się na stosie magnetyzera, co powoduje obniżenie efektu uzdatniania wody i skrócenie okresu

Aby temu zjawisku zapobiec należy:

- raz w roku dokonywać okresowych przeglądów stosu magnetycznego,  przy dużej zawartości związków żelaza w wodzie, częściej.

- w przypadku powstania osadów ferromagnetycznych na stosie, (spadku ciśnienia w instalacji  na manometrach o jedną działkę),  należy:

- wyjąć stos Z korpusu magnetyzera,

- oczyścić mechanicznie stos z osadów,

- skutecznym sposobem ochrony stosu magnetyzera przed osadami ferromagnetycznymi jest montaż filtrów magnetycznych IFM produkcji INFRACORR (montuje się je przed magnetyzerami, a ich zadaniem jest oczyszczanie wody z zanieczyszczeń o charakterze ferromagnetycznym)

GWARANCJA

Producent udziela gwarancji 12 miesięcy na urządzenie

ATEST

Atest Higieniczny PZH HK/W/0177/01/2005 dopuszczający stosowanie magnetyzerów w instalacjach ciepłej wody użytkowej, wody technologicznej, w instalacjach centralnego ogrzewania i układach klimatyzacyjnych

INFORMACJE DODATKOWE

www.infracorr.com.pl lub kontakt bezpośredni

INFRACORR Sp. z o.o.

80-423 Gdańsk, ul. Chrobrego 8

tel. +48 58/ 346-16-17; +48 58/ 341-60-07 fax +48 58/ 341-45-75

e-mail: listy@infracorr.com.pl  http://www.infracorr.com.pl